## Slide 1
Titreşim Deney Düzeneği

## Slide 2: Deney Düzeneği Proje Süreçleri
Kavramsal Tasarım
  Standart/Ürün Taraması
  Sistem Planlaması
Geliştirme Süreci
  Test platformunun elektromekanik tasarımı
  Ölçüm/veri toplama sistemi entegrasyonu
  Ölçüm/analiz metodolojisinin oluşturulması
  Yazılım geliştirme
Test Çalışmaları
    Kalibrasyon
  Deneylerin uygulanabilirliğini ve sonuçlarını doğrulama
  Tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik testleri
Sürecin Gözetimi
  Kurulum ve devreye alma
  Müşteri eğitim programı

## Slide 3: İncelenmek İstenen Kavramlar
Basit Harmonik Hareket
Düzgün Cisimlerin Eylemsizlik Momentini Bulma
Yerçekimi İvmesi
Hooke Yasası
Zorlanmış/Serbest Titreşimler
Sönümlü/Sönümsüz Titreşimler
Sistemlerin Doğal Frekansı
Titreşim Soğurma
Burulma Titreşimleri

## Slide 4: Deneyler ve Modüller
1) Sarkaç Deneyleri Modülü
  Basit Sarkaç
  Bileşik Sarkaç
  Kater Sarkacı
  Vurma Merkezi
  Çift Telli Askı
2 ) Serbest ve Zorlanmış Titreşim Deneyleri Modülü
  Kütle – Yay Sistemi
  Sönümsüz Zorlanmış Titreşim
  Sönümlü Serbest Titreşim
  Sönümlü Zorlanmış Titreşim
3) Burulma Deneyleri Modülü
  Tek Rotor Sisteminin Burulması
  İki Rotor Sisteminin Burulması
  Sönümlü Tek Rotor Sisteminin Burulması
4 )Kiriş – Kütle Sistemi ve Titreşim Soğurucu Deneyleri Modülü
  Bir ya da Daha Fazla Kütlenin Asılı Olduğu Kirişin Enine Titreşimleri
  Sönümsüz Titreşim Soğurucu

## Slide 5: Taşıyıcı Sistem
Alüminyum sigma profil
Yere göre ters T şeklinde profil tasarımı
İki raf ve iki çekmeceli dolap
Ünitenin arka tarafında elektrik pano bölümü
Modüler deney sistemleri ve kolay montaj

## Slide 6: 1) Sarkaç Deneyleri Modülü
Çapraz Kiriş
5 adet metal sarkaç
2 adet tahta sarkaç
Kütle diskleri
Sarkaçlara takılabilen metal kayar cisimler

## Slide 7: 2) Serbest ve Zorlanmış Titreşim Deneyleri Modülü
A) Kütle Yay Sistemi Deneyi Modülü
3 adet farklı rijitlikte helis yay, çekme tipli
Lineer cetvel
Yay takma aparatı
Kılavuz çubuk ve kütle yükleme platformu
Kütle diskleri
Kılavuz burç

## Slide 8: 2) Serbest ve Zorlanmış Titreşim Deneyleri Modülü
B) Kirişin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri
3 adet farklı rijitlikte helis yay, çekme tipli
Yay takma aparatı
İki çıkışlı motor ve 2 adet dengesizlik sağlayan kütle diskleri
Dikdörtgen kesitli kiriş
Polar çizelge kaydedici
Ayarlanabilir hidrolik damper ve montaj ünitesi
İvmeölçer
Motor sürücü
Veri toplama kartı

## Slide 9: 3) Burulma Deneyleri Modülü
2 adet farklı çaplarda silindirik rotor
6 adet farklı çaplarda çelik şaft
Şaft kilitleme tertibatı
Şeffaf silindirik viskoz yağ kabı
Konik sönüm elemanına bağlı silindirik rotor
Gerinim Ölçer
Fotoğraf temsilidir.

## Slide 10: 4) Kiriş – Kütle Sistemi ve Titreşim Soğurucu Deneyleri Modülü
A) Bir ya da Daha Fazla Kütlenin Asılı Olduğu Kirişin Enine Titreşimleri
İki çıkışlı motor ve 2 adet dengede olmayan kütle diskleri
İvmeölçer
Motor sürücü
Veri toplama kartı
Ayarlanabilir hidrolik damper ve montaj ünitesi
Dikdörtgen kesitli kiriş
Stroboskop
Kütle blokları

## Slide 11: 4) Kiriş – Kütle Sistemi ve Titreşim Soğurucu Deneyleri Modülü
B) Sönümsüz Titreşim Soğurucu
Çift kollu kayar kütleli titreşim soğurucu
İki çıkışlı motor
2 adet dengede olmayan kütle diskleri
İvmeölçer
Motor sürücü
Veri toplama kartı
Dikdörtgen kesitli kiriş
Kütle blokları

## Slide 12: Motor ve Sürücü Ünitesi
1 adet iki çıkışlı asenkron motor; 0.12kW, 3000rpm
  Tek faz 220V AC motor sürücü
    Çıkış gücü 0.4kW
    Motor hızı manuel olarak değiştirilecek
    1.0 – 400 Hz çıkış frekansı
    0.1 Hz çıkış frekans çözünürlüğü
  2 adet dengesizlik kuvveti oluşturan disk
    Diskler üzerindeki kütleler ve motor hızı değiştirilerek uyarıcı
    kuvvetin değişiminin sistemlerin titreşimine olan etkisi detaylı
    olarak incelenecektir.

## Slide 13: Elektronik Ölçüm ve Veri Toplama Ünitesi
1 adet potansiyometrik lineer cetvel; 100mm stroke
  Yayların statik defleksiyon ölçümü için kullanılacak.
Stroboskop
  El tipi, temassız
  Brüel&Kjær IEPE tek eksenli piezoelektrik ivmeölçer; 10 mV/g hassasiyetli
  Polar çizelge kaydedici
    Motorun dönme ekseni yönündeki titreşimleri ve faz gecikmesini bulmak için
    kullanılacak.
  NI 9234 4 kanallı veri toplama kartı; 24 bit 56.2kS/s/ch örnekleme hızı
    Yüksek örnekleme hızı sayesinde yüksek frekanslı titreşim ölçümleri bu DAQ
    kartı aracılığı ile bilgisayara aktarılacak.
  Gerinim Ölçer

## Slide 14: Diğer Mekanik Elemanlar
3 adet çekme tipli helis yay; 0.75N/mm, 1.5N/mm ve 3.0 N/mm
1 adet sönümü ayarlanabilir hidrolik damper; maksimum 800N’a kadar sönümleyebilme
  Her iki yönde sönümlü
  Yüksek frekansta titreşime dayanıklı (7 Hz)
  500.000 çevrim ömür

## Slide 15
Referanslar
Oyak Renault A.Ş.
Yılmaz Redüktör
IDIADA
Yuma Kilit A.Ş.
National Instruments
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
TÜBİTAK
KOSGEB
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İTÜ ARI Teknokent